### Yamaç paraþütü Bilmeniz gerekenler

Açýklama: Yamaç paraþütü Bilmeniz gerekenler 3

Kategori: Havacýlýk

Eklenme Tarihi: 11 Mayys 2010

Geçerli Tarih: 03 Mayys 2024, 18:07

Site: ALANYA DOÐA SPORLARI KULÜBÜ

URL: http://aldosk.org.tr/haber_detay.asp?haberID=72

# Haritalar

Yeryüzünün belli bir kýsmýnýn, bir ölçek dâhilinde düz kâðýt üzerine küçültülerek geçirilmiþ þeklidir. Haritaya çizilecek bilgiler genel olarak; deniz, göl, akarsu, dað, tepe, maðara gibi doðal þekillerle yol, baraj, sulama kanalý, çift duvar, bina vb. yapay tesislerdir. Doðal ve insan eliyle yapýlmýþ ayrýntýlar; özel iþaretler, çizgiler, renkler ve þekillerle gösterilir. Ölçek: Dünya üzerinde belli bir yerin, kâðýt üzerine bir oran dâhilinde geçirilmesinde kullanýlan ölçüye denir. Diðer bir deyimle, haritadaki uzunluðun arazideki uzunluða oranýdýr. Örneðin; 1/1.000.000 Ölçekli bir haritada 1 cm uzunluðundaki bir mesafe, dünya üzerinde 1.000.000 cm = 10.000 m = 10 km.’yi ifade eder.

Haritalar, seyrüseferde kullanýlan araçlarýn en önemlisi olarak deðerlendirilebilir. Haritalarýn kullanýlmasýnda dikkat edilecek ilk husus haritanýn usulüne göre katlanmasýdýr. Haritalar, kolayca taþýnabileceði ve tamamen açýlmasýna gerek kalmadan kullanýlmasýný mümkün kýlacak þekilde ve yeterli büyüklükte katlanmalýdýr. Harita katlama iþi bittikten sonra korunmasý için bir muhafazaya konmalýdýr.

Harita Okuma

Ýyi bir harita okumak her þeyden önce harita üzerindeki iþaretlerin anlamlarýný tam olarak bilmekle mümkün olur. Zamanla kazanýlacak deneyim ile harita okumak daha da kolaylaþýr. Yanýlmamak için harita üzerindeki nirengiler ye iþaretler iyi deðerlendirilmelidir.

Harita deðerlendirilirken aþaðýdaki sýra izlenmelidir;

Uçuþtan önce harita emin oluncaya kadar iyice incelenmelidir.

Harita, uçuþ istikametine yönlenmiþ olarak tutulmalýdýr.

Uçuþ sýrasýnda yeryüzüne bakýldýðý zaman göze çarpacak en önemli arazi nirengileri seçilmeli ve haritada bunlarýn yeri tespit edilmelidir.

Pilot bulunduðu yeri ve uçuþ istikametini devamlý olarak harita yardýmýyla bilmelidir.

- Yolun kaybedilmesi halinde diðer uçan pilotlarýna veya yer ekibine danýþýlarak harita üzerinde bulunulan yer tayin edilmelidir.

# Hedef Gerisinde 8 Çizerek Ýniþ Yapmak

Ýniþ alanýnýn emniyetli ve açýk olmasý durumlarýnda hedefin gerisinde rüzgâra baðlý olarak, belli bir uzaklýkta kapalý "8" dönüþleri yapýlarak irtifa azaltýlýr ve son yaklaþmaya girilir. Burada dönüþlerin "S" þeklinde veya çok dar ve keskin bir þekilde olmamasý gerekir. Çünkü "S" dönüþler dýþarý kaymalara, çok dar ve keskin dönüþler ise çok hýzlý, ayný zamanda tehlikeli yükseklik kayýplarýna yol açabilir.

Resim 1

# Hedef Üzerinde 8 Çizerek Ýniþ Yapmak

Rüzgârýn kuvvetli, ileri gidiþin çok zor olduðu, iniþ alanýnýn dar ve engellerin bulunduðu yerlerde emniyetli bölge üzerinde kontrollü, kapalý ve dar "8" dönüþleri yapýlarak planlanan hedefe inilir. Bu iniþ þeklinde "8" dönüþleri yapýlýrken asla arka rüzgâr alýnmamalý ve bulunulan yer muhafaza edilmelidir.

Resim 1

# Hedefe Yaklaþma Teknikleri

Hedefe yaklaþma teknikleri rüzgârýn durumuna, seçilen iniþ alanýnýn büyüklüðüne, engellerin konumuna, pilotun deneyimine ve tercihine göre deðiþiklik gösterir. Bununla birlikte genel olarak kullanýlan yaklaþma ve iniþ yöntemleri þunlardýr;

U þeklinde iniþ yapmak.

Hedef gerisinde "8" çizerek iniþ yapmak.

Hedef üzerinde "8" çizerek iniþ yapmak.

Engel üzerinde "8" çizerek iniþ yapmak.

- S çizerek iniþ yapmak

Hedefe Yaklaþma

Özellikle rüzgârlý havalarda ve iniþ alanýnýn uygun olduðu yerlerde hedefin önüne geçilerek, dönüþlerle ya da "S" çizerek irtifa azaltýlýr ve rüzgâr altýna girilerek hedefe yaklaþma yapýlýr. Yaklaþma sýrasýnda seçilen belirgin veya hayali hedef sürekli gözetilir ve rüzgârýn durumuna göre yeterli mesafede ve yükseklikte son yaklaþmaya girilir.

Hedefe yaklaþýrken arka rüzgâr alýnýp rüzgâr altýna girildikten sonra yüksekliðin durumuna göre son yaklaþma dönüþünü daha geniþ veya daha dar bir þekilde yapmak gerekli olabilir. Ayný þekilde son yaklaþmada yüksekliðin fazla olmasý durumlarýnda, hedefin önüne geçmemek için irtifa küçük bir "S" dönüþü ile azaltýlmalýdýr.

Resim 1-2 Yüksekliðe ve rüzgârýn durumuna göre yaklaþýmda deðiþiklikler.

Resim 1

Resim 2

# Hücum açýsý

Hava molekülleri ilk olarak ön kenara çarpar ve kanat çevresinde, altýnda ve üstünde olmak üzere iki farklý akým oluþturur. Alttan geçen hava akýmý alt yüzeye az bir açýyla çarparken kýsa bir yol izler ve yüksek basýnç (itme) alaný yaratýr.

Kanat üzerindeki kaldýrma kuvvetinin yaklaþýk üçte biri bu itmeden dolayý oluþur.

Hava akýmý üst yüzeyi yalayarak geçerken kamburumsu üst yüzeyden dolayý daha uzun bir yol izler ve akým yukarýya doðru saptýrýlýr ve alçak basýnç alanlarý oluþturulur.

Hava akýmý, yönünü deðiþtirmeden taþýyabileceði en yüksek düzeye burada (yukarý sapma sýrasýnda) eriþir. Bu iþlem havanýn doðal akým yönüyle desteklenir. Sonuç olarak, kanat üzerinden hava akýp geçerken kanatýn fiziksel engellenmesi nedeniyle kanat aþaðý doðru sýkýþtýrýlýrken hava yukarý doðru iter. Kaldýrma kuvvetinin üçte biri de bur da oluþur. Kanat üzerine etkili olan üçüncü kuvvet ise sürüklenmektir. Bizi geriye doðru çekmeye çalýþýr, kanadýn hýzýný ve etkinliðini azaltýr. Bütün bu kuvvetler belli bir dengedeyse kanat süzülmesini sürdürür.

Resim1 Aerofoil ve aerodin kanat üzerindeki kuvvetleri

B: Basýnç merkezi

L: Kaldýrma kuvveti

D: Sürüklenme

W: Yerçekimi kuvveti

V: Uçuþ hattý üzerinde ki ileri hýz (kuvvet)

- R: Aðýrlýðýn (yerçekiminin) tersine kaldýrýcý kuvvet L/D bileþkeni

AERODÝN: Kanat profili sabit olan hava araçlarýnýn kanat kesitlerine denir.

AEROFOÝL: Kanat profili sabit olmayan hava araçlarýnýn tahmini kanat kesitlerine denir.

YERÇEKÝMÝ: Aðýrlýðýn aþaðý doðru çekilmesine etki eden kuvvetdir.

Resim 1

Kaynak: Orhan ÖZGÜLBAÞ