### Yamaç paraþütü Bilmeniz gerekenler

Açýklama: Yamaç paraþütü Bilmeniz gerekenler 6

Kategori: Havacýlýk

Eklenme Tarihi: 11 Mayys 2010

Geçerli Tarih: 07 Mayys 2024, 22:59

Site: ALANYA DOÐA SPORLARI KULÜBÜ

URL: http://aldosk.org.tr/haber_detay.asp?haberID=75

# Rüzgar Yer-Hava Hýzý

Rüzgar Hýzý: Basitçe, esen rüzgarýn hýzýdýr.

Yer Hýzý: Hava aracý hýzýnýn yere göre olan hýzýdýr.

Hava Hýzý: Hava akýmýnýn kanat yapýsý üzerindeki hýzýdýr.

Bunlar Resim 1`de açýklanmýþtýr. (Hýzlarýn karþýlaþtýrýlmalý örnekleri)

Pilot þiþmiþ bir kanatla tepenin üstünde duruyor. Burada rüzgar hýzý 10 km, hava hýzý 10 km., yer hýzý 0 km.`dir.

Pilot uçuþta. Rüzgar hýzý yine 10 km., eðer rüzgara doðru uçuluyorsa hava hýzý 25 km. yer hýzý ise 15 km. olur.

Pilot burada 20 km. hýzdaki rüzgara girdi. Kendi hava hýzý25 km.`dir. Yer hýzý 5 km.`ye düþmüþtür.

- Pilot arka rüzgarý aldýðý zaman hava hýzý deðiþmez, rüzgar hýzý yine 20 km.`dir. Yer hýzý ise 45 km. olmuþtur.

Dördüncü durumda 180 derece dönmekle birkaç saniye içinde yer hýzý 5 km.`den 45 km.`ye çýkmýþtýr. Hýzdaki bu ani yükseliþ pilotu þaþýrtabilir. Pilot buna hazýrlýklý deðilse yamaca doðru hýzla hareket ettiðinin farkýna varmalýdýr. Yamaca yakýn uçuluyorsa ve bu hýzda fren yapýlýrsa kanat kolaylýkla stola girebilir, kontrol kaybedilip yamaca çarpma durumuyla karþý karþýya kalýnabilir. Bunun sonucunda ise istenmeyen durumlar ortaya çýkabilir. Bu tür hatalara düþmemek pilotun elindedir. Özellikle neler olabileceðini önceden bilmek gerekir. Daha sonra yer hýzýna göre deðil hava hýzýna göre hareket etmek gerekir. Pilot hava hýzýný yüzüyle hissedebilir. Böylece pozisyon ve yön rahatlýkla kontrol edilir.

Resim 1

# Rüzgar Yönü Tahmini

Uçuþlar sýrasýnda rüzgarýn yönünü ve þiddetini anlamanýn bir çok yolu vardýr. Bunlar;

Rüzgar tulumuna (winsak) bakarak. Rüzgar tulumunun þiþme oranýndan rüzgarýn þiddeti ve yönü anlaþýlýr.

Yer ekibinin yere sereceði kýrmýzý panolara bakarak. Panolarýn "T" þeklinde serilmesinden rüzgarýn sadece yönü anlaþýlýr.

Aðaçlara bakarak. Aðaçlarýn yatýþlarýna göre rüzgarýn þiddeti ve ve yönü hakkýnda fikir edinilebilir.

Bacalardan veya herhangi bir yerden yükselen dumanlara bakarak. Çýkan dumanýn gidiþ ve yatýþ miktarýndan rüzgarýn yönü ve þiddeti tahmin edilebilir.

Daha önce iniþ yapanlara veya yapacaklara bakarak. Bunlarýn yere iniþ hýzlarý ve saða sola kayýþ durumlarýndan rüzgarýn yönü tahmin edilebilir.

# S Çizerek Ýniþ Yapmak

Rüzgârýn olmadýðý ya da sakin ve istikrarlý olduðu durumlarda, iniþ alanýna geriden direkt veya küçük "S" ler çizilerek gelinir ve yeterli yükseklikte son yaklaþmaya girilir. Bu yaklaþma þeklinde yükseklik engellerin durumuna göre iyi ayarlanmalýdýr.

Resim 1

# Seyrüsefer

Seyrüsefer, bir kalkýþ bölgesinden planlanan baþka bir nokta ya da bölgeye yükselen hava akýmlarýný kullanarak uçmaktýr. Bu bazen mahalli uçuþ sahasýna geri dönüþü de kapsayabilir. Seyrüsefer uçuþu, kaldýrýcý ve bastýrýcý bölgeler içinde uygun manevralar yapabilmeyi ve her çeþit kaldýrýcý kuvveti bulmayý gerektirir.

Seyrüsefer uçuþlarýnda pilotlarýn aerodinamik, meteoroloji, hava trafik kurallarý ve hava sahasý konularýnda tam bir bilgiye sahip olmalarý gerekir. Ayrýca pilotlarýn planlanmýþ uçuþa göre ve o anda mevcut veya mümkün olabilecek koþullara uygun olarak elbise, yardýmcý ve ilkyardým paketi gibi uygun ekipmaný seçebilmenin yani sýra, ýssýz ve zor bir araziye iniþ yapma ve yaralanma gibi beklenmedik durumlarda kullanýlacak telsiz haberleþmesi ve bu gibi seçimleri organize edebilmesi þarttýr.

# Sürüklenme

Sürüklenme bizi geriye doðru çeken kuvvet yani uçuþ sýrasýnda ilerlerken havanýn oluþturduðu dirençtir. Ýki kýsýmda incelenir.

Parazit Sürükleme

Sürtünme herhangi bir yüzey yada engeller tarafýndan oluþabilir. Hava içinde daha fazla uçuþ daha fazla parazit sürükleme meydana getirir. Hýzý iki kat arttýrmak sürüklemeyi dört kata çýkartýr. Parazit sürükleme de kendi içinde yüzey sürtünmesi ve þekil sürüklemesi olarak ikiye ayrýlýr. Yüzey sürtünme sýnýr tabakasýnda meydana gelir. Hava ve hareket halinde ki kýsmýn yüzeyinin sürtünme ve birbirine etki etmenlerinden doðar. Yüzeyin kaygan ya da pürüzlü oluþu bunu etkiler.

Þekil sürükleme ise hava akýmýnýn bozulmasý ve anaforlaþmasýndan ortaya çýkar.

Emme Sürüklenmesi

Þiþmiþ kanatýn hareketi havanýn durumunu bozar ve emme sürükleme yaratýr. Her zaman emme sürükleme ön kenarda az da olsa bulunur. En fazla kanat uçlarýnda oluþur. Kanat üzerinde ki alçak basýnç alaný alttaki yüksek basýnca göre daha fazla hava çeker fakat kanat uçlarýnda hava daha kolay akým oluþturur ve arka kenarda anaforlar oluþur.

Resim 1 Kanat uçlarýndaki basýnç ve anafor

Kanat uçlarýnda alt ve üst yüzey arasýnda ki basýnç farklýlýðý arka taraftaki havanýn kanat çevresinde dönmesiyle eþitlenmektedir. Yamaç paraþütü ileri doðru giderken kanat uçlarýnda anaforlar oluþturur bu emme sürüklemenin en önemli sebebidir

Kanat uçlarýnda kulaklar gibi bazý dizayn özelliklerinin görevi bu problemi en aza indirmeye çalýþmaktýr. Yüksek açýklýk oraný olan kanatlarda nispeten daha küçük alanlý kanatlar kullanýlarak bu sorun azaltýlmýþtýr(yelken kanat ve sörflerde de bu yöntem kullanýlmýþtýr).

Emme sürükleme hýzla birlikte azalýr, dolayýsýyla parazit ve emme sürüklemenin toplamý en ideal noktaya gelir. Bu nokta ayný zamanda süzülme oranýnýn en iyi olduðu hýzdýr.

Resim 1

# Ters Kalkýþ Yöntemi

Ters kalkýþ sabit pozisyonda yapýlan ve pilotun (sýrt yamaca, yüz kubbeye dönük durumda) öne doðru hareket etmesini fazla gerektirmeyen bir kalkýþ yöntemidir. Daha çok rüzgârlý havalarda uygulanýr. Bu yöntemde uçup uçmamayla ilgili kararýnýzý vermeden önce þiþmiþ kubbeyi kontrol etmek için daha çok zaman bulursunuz. Ayrýca kubbeyi baþ üzerine getirme sýrasýnda herhangi bir kapanma kayma olayý ile karþýlaþtýðýnýzda kubbeyi düzeltme ve durumunu ayarlama iþlemini düz kalkýþa göre çok daha kolay yaparsýnýz.

Ters kalkýþýn bir baþka avantajý da, güçlü rüzgârlarda pilota kanadý tek baþýna idare edebilme imkâný saðlamasýdýr. Bununla birlikte, güçlü rüzgârlarda pilota kanadý kontrol edebilme deneyiminden emin deðilseniz, baþka bir pilottan sizi tutmasýný ve kubbeyi þiþirirken size yardým etmesini istemeniz akýllýca bir davranýþ olacaktýr.

Hazýrlýk

Uçuþ öncesi kontrollerinizi ve hazýrlýklarýnýzý yapýn. Çevrenizdeki alanýn geniþ ve düzgün olduðundan, kuþamýn (harnes) vücudunuza göre ayarlandýðýndan emin olun.

Kubbeyi, hücum kenarý rüzgâra bakacak þekilde arkaya doðru kavis vererek düz bir þekilde serin.

Yüzünüz kubbeye bakacak þekilde rüzgârý arkanýza alýn. Bunu yapmak için taþýyýcý kolonlarý baþýnýzýn üzerine alarak dönün. Bu pozisyonda kolonlarýn üst üste ve çapraz bir þekilde durmasý gereklidir.

Çapraz duran taþýyýcý kolonlarýn durumunu dikkatli bir þekilde inceleyin. Ters kalkýþ çalýþmasýnýn baþlangýcýndan itibaren dönüþ yapacaðýnýz yönü belirleyin ve bunu alýþkanlýk edinin. Her seferinde ayný yolu izlemeniz hataya düþme olasýlýðýnýzý oldukça azaltacaktýr. Ayrýca dönüþ sýrasýnda hangi kolonun üstte olduðunu görmeye çalýþmak ve kontrol etmek son anda olabilecek unutkanlýðý da önleyecektir.

Fren iplerini, en az 1 metre kendinize çektikten sonra tutun. Bunu yaparken kollarýnýzý çapraz hale getirmeyin, yalnýzca elinizle tuttuðunuz tarafý kontrol eden fren ipini alýn. Bu pozisyonda diðer iplerin hiçbirinde gerilme olmamalýdýr.

Her zaman eldiven kullanýn. Fren iplerini kimi zaman þýkþýklarýn üzerinden, yani iplerden tutmak zorunda kalabilirsiniz. Bu arada çýkabilecek ani bir rüzgâr, ellerinizin ipler nedeniyle sürtünmeden dolayý yanmasýna ve çok büyük bir acý duymanýza neden olabilir. Bu nedenle her uçuþta eldiven kullanmayý alýþkanlýk haline getirin.

Fren iplerini býrakmadan, buna baðlý ön kolonlarý da (A) rabýt halkalarýnýn altýndan tutun.

Ayaklarýnýzýn pozisyonunu kontrol edin. Dengeyi koruyabilmek için bir ayak önde, diðeri geride olmalýdýr.

Ön kolonlarý kontrollü bir þekilde çekerek karþýnýzda bir "duvar" oluþturmak üzere bölmeleri (selleri) þiþirin; eðer kubbe her iki yönde eþit deðilse ya da çok yüksekte olmasýndan dolayý erken havalanmaya yeltenirse, kubbenin þeklini deðiþtirin veya fren ipleri yardýmýyla arka kenarlarý çekerek her iki tarafý eþitleyin. Eðer bu iþlemi hýzlý yapmanýz gerekirse ayný zamanda kubbeye doðru yürüyün. Ýdeal olarak kubbenin merkezi (ortasý) kulaklardan daha yüksek olmalýdýr. Bu yüksekliðin oraný rüzgârýn gücüne göre deðiþiklik gösterir. Kuvvetli rüzgârda 40–50 cm` lik bir fark yeterliyken hafif rüzgârda bunun daha fazla olmasý gereklidir.

Rüzgârýn durumuna göre kubbe eþit olarak dolana kadar yukarýdaki iþlemleri tekrarlayýn. Eðer kubbenin her hangi bir yerinde çökme, kapanma görülüyorsa bu, rüzgârýn o yönden geldiðini gösterir. Bu durumda yönünüzü birkaç derece deðiþtirecek kubbenin rüzgârý tam karþýdan almasýný saðlayýn.

Her þey yolunda gidiyorsa artýk kubbeyi tamamen þiþirebilirsiniz. Bunun için ön kolonlarý eþit ve kontrollü bir þekilde çekin, ancak bu arada dengenize de dikkat edin.Kubbe baþýnýzýn üzerine geldikten sonra kolonlarý býrakýp fren ipleriyle düzeltmelerinizi yapýn.. Kanadýn performansýna göre bu düzeltmelerin þekli ve oraný deðiþebilir. Bazý modellerin istikrara kavuþturulmasýnda küçük kumandalar yeterli olurken, bazýlarýnda çok fazla uðraþmak gerekebilir.

Kubbe tepenizde istikrara kavuþtuktan sonra tam bir þiþme ile iplerin düzgün olup olmadýðýný kontrol edin.

Bütün bu kontrollerden sonra derhal dönüp kalkýþ yapabilirsiniz ya da rüzgârý hissederken yüzünüz kubbeye dönük olarak kalabilirsiniz veya dönmek ve kalkýþ yapmak için uygun bir fýrsatý bekleyebilirsiniz. Ayrýca bu pozisyonda kanadý uçarken yaptýðýnýz gibi idare edebilirsiniz. Ancak her durumda kalkýþtan önce trafik olup olmadýðýný kontrol etmek üzere omzunuzun üzerinden çevreye bakýn.

Yüzünüzü rüzgâra çevirin. Bunu yaparken kubbedeki basýncý düþürmemeye çalýþýn.Bu aþamada dönüþ yaparken geriye doðru sendeleyerek yere yýkýlmak oldukça sýk rastlanan bir olaydýr.Burada etkili yöntemlerden biri; dönerken, bir bacakla (tek hareketle) arkanýza doðru ulaþmaya çalýþmaktýr.Böylece hareketinizin rüzgara doðru sabit bir konumda olmasýný saðlayabilirsiniz. Dönmeden önce kolonlarý frenleri yeniden kontrol etmeyi de mutlaka alýþkanlýk haline getirin.

Tepenin hemen ucundan ayrýlýrken, fren iplerine düzgün ve eþit bir þekilde basýnç uygulayarak kubbeyi tok tutun.

- Eðer yanlýþ tarafa dönüþ yaparsanýz kolonlarda 360 derecelik bir dolanma olduðunu görebilirsiniz. Bu durumda hala yerdeyseniz hemen diðer tarafa dönerek düzeltmenizi yapýn. Eðer havalanmýþsanýz (yamaçlarda mümkündür) hiç telaþa kapýlmayýn ve tepeden uzaklaþana kadar yerde yaptýðýnýz gibi frenlerle kontrolünüze devam edin. Kýsa bir süre sonra kolonlardaki dolanma kendiliðinden düzelecektir. Bunu hýzlandýrmak için siz de kendinizi dönülecek yöne doðru savurabilirsiniz

Kaynak: Orhan ÖZGÜLBAÞ